## Slide 1: All About Memory
Freie Universität Berlin
Lennart Armbrust

## Slide 2: Einführung

## Slide 3: Gliederung
Verschiedene Speichertypen
  Zugriffszeiten
Die Hardware
Speicherhierarchie
  Virtualisierung
Unterschiede je nach Art des Rechners
Verbesserungsmöglichkeiten

## Slide 4: Verschiedene Speichertypen

## Slide 5: Verschiedene Speichertypen
„TI II: Computer Architecture, Memories“, S. 4, Prof. Jpchen Schiller, FU Berlin

## Slide 6: Verschiedene Speichertypen
„TI II: Computer Architecture, Memories“, S. 7, Prof. Jpchen Schiller, FU Berlin

## Slide 7: Die Hardware

## Slide 8: Die Hardware: Register
Arbeitsfläche / “Schreibtisch” des Prozessors
Verschiedene Register im Prozessor:
  General Purpose
  Spezialregister:
    Instruction Pointer
    Befehlsregister
    Flagregister
    …

## Slide 9: Die Hardware: Caches
Lösungsansatz für den Von-Neumann-Flaschenhals
Oft nachgefragte bzw. für ein Programm benötigte Daten werden direkt im Prozessor abgelegt
  => man muss nicht “aus dem Prozessor raus”
Verschiedene Ebenen und Realisierungsformen:
  Direct-mapped
  Vollassoziativ
  N-fach satzassoziativ
Wenn Cache voll: Ersetzungsstrategien:
  First In First Out, Least Recently Used, Least Frequently Used, …

## Slide 10: Die Hardware: SRAM
“Static Random Access Memory”
Genutzt für Cache
Flüchtig
Einmal gespeicherter Wert bleibt erhalten, bis Betriebsspannung wegfällt
6 Transistoren pro Bit
Wenn nicht zugegriffen wird: sehr geringer Stromverbrauch
Abelsson, CC BY-SA 3.0

## Slide 11: Die Hardware: DRAM
“Dynamic Random Access Memory”
Genutzt für Arbeitsspeicher
Flüchtig
Muss periodisch aufgefrischt werden
1 Kondensator und 1 Transitor pro Bit
JürgenZ., CC BY-SA 3.0

## Slide 12: Die Hardware: SSD
“Solid State Drive”
Basiert auf Halbleitern
Nichtflüchtig
Hohe Geschwindigkeit für Massenspeicher
Energieeffizient
D-Kuru, CC BY-SA 3.0

## Slide 13: Die Hardware: HDD
“Hard Disk Drive”
Basiert auf Magnetscheiben
Nichtflüchtig
Hohe Kapazität
Günstig
Bewegliche Teile: Anfällig für Stöße
Eric Gaba, CC BY-SA 3.0

## Slide 14: Die Hardware: Vergleich
„TI II: Computer Architecture, Memories“, S. 5, Prof. Jpchen Schiller, FU Berlin

## Slide 15: Speicherhierarchie

## Slide 16: Speicherhierarchie

## Slide 17: Speicherhierarchie
Man möchte:
  Riesigen sehr schnellen Speicher
Da das nicht geht, hierarchisiert man Speicher
Wirkt wie ein großer, zusammenhängender Speicher, wenn:
  Lokalität der Programmverarbeitung gegeben
  Umlagerung der Information rechtzeitig (Umlagerungsstrategien)
  Inhomogenität des Speichersystems für Benutzer nicht sichtbar (Virtueller Speicher)

## Slide 18: Speicherhierarchie: Virtualisierung
„TI II: Computer Architecture, Memories“, S. 102, Prof. Jpchen Schiller, FU Berlin

## Slide 19: Speicherhierarchie: Virtualisierung
Speicher wirkt für Programme/Benutzer völlig homogen
Jedes Programm bekommt seinen eigenen Speicherbereich
Weiterer Vorteil: Sicherheit => MMU sorgt dafür, dass Programme in ihrem Speicherbereich bleiben

## Slide 20: Unterschiede nach Art des Rechners

## Slide 21: Unterschiede
Je nach Anwendung teilweise sehr spezielle Designs
Z. B. Kleine Embedded Systems ohne Virtualisierung

## Slide 22: Verbesserungsmöglichkeiten

## Slide 23: Verbesserungsmöglichkeiten
Speicherhierarchisierung trägt im Vergleich zu homogenem Speicher zu Effizienz bei
  Großer Speicher & Schneller Speicher sind so zusammen möglich
  Trägt zu effizienter und ökonomischer Speichernutzung bei
Hardwarenahe Ansätze ermöglichen weniger Stromverbrauch bzw. erhöhte Energieeffizienz
  SSDs  HDDs
  Auffrischen von DRAM verbraucht viel Energie