## Slide 1: Programming Embedded Devices with C
Sommerakademie in Leysin AG 2 – Effizientes Rechnen
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen/Nürnberg
Johannes Zeitler
August 2016

## Slide 2: Inhalt
Einleitung
Eigenschaften der Sprache C
Grundlagen der Sprache C – Codebeispiele
Zeiger
Hardwarenahe Programmierung eines ATmega32
Programmierbeispiel

## Slide 3: Einleitung

## Slide 4: Anforderungen an eingebettete Systeme
Energieverbrauch
Echtzeitverarbeitung
Abmessungen
Kosten

## Slide 5: Inhalt
Einleitung
Eigenschaften der Sprache C
Grundlagen der Sprache C – Codebeispiele
Zeiger
Hardwarenahe Programmierung eines ATmega32
Programmierbeispiel

## Slide 6: Eigenschaften der Sprache C

## Slide 7: Eigenschaften
imperative Sprache  Gliederung in Funktionen und Variablen
kleine Menge an Schlüsselwörtern  einfache Compiler
direkte Speicherzugriffe
fast keine Fehlerprüfung zur Laufzeit
nicht typsicher
Modularisierung auf Dateiebene

## Slide 8: Eignung von C für Eingebetette Systeme
Laufzeiteffizienz
  Code läuft direkt auf dem Prozessor
  Keine Prüfungen auf Programmierfehler zur Laufzeit
  Keine Prüfung der Datenzugriffe zur Laufzeit
Platzeffizienz
  Code und Daten lassen sich kompakt speichern
Direktheit
  direkter Zugriff auf Speicher und Register
Portabilität
  Compiler für JEDE Plattform vorhanden

## Slide 9: Inhalt
Einleitung
Eigenschaften der Sprache C
Grundlagen der Sprache C – Codebeispiele
Zeiger
Hardwarenahe Programmierung eines ATmega32
Programmierbeispiel

## Slide 10: Grundlagen der Sprache C - Codebeispiele

## Slide 11: Struktur eines C-Programms
#include <display.h> // Bibliotheken einbinden
int zahl = 42; // Globale Variablen
void addAndShow(int a, int b) { // Sub-Funktionen
int sum = a + b;
displayShow(sum);
}
int main(void) { // Main-Funktion
addAndShow(zahl, 17);
while(1) {}
}

## Slide 12: Datentypen
C-Standard |  |  |  | 
char | short | int | long | long long
>= 8 bit | >= 16 bit | >= 16 bit | >= 32 bit | >= 64 bit
stdint.h |  |  | 
uint8_t | 0 … 255 | int8_t | -128 … +127
uint16_t | 0 … 65.535 | int16_t | -32.768 … + 32.767
uint32_t | 0 … 4.294.967.295 | int32_t | -2.147.483.648 … +2.147.483.647
uint64_t | 0 … 1,8*10^19 | int64_t | -9.2*10^18 … +9.2*10^18
Leerer Datentyp: void
außerdem: float, double, long double, _Bool, _Complex, _Imaginary

## Slide 13: Literalformen
int a = 42; // dezimal
int b = 0x2A; // 0x…: hexadezimal
int c = 052; // 0…: oktal

## Slide 14: Zeichenfolgen in C
#include <stdio.h>
char[] string = "Hello World!\n";
int main(void) {
printf(string);
return 0;
}

## Slide 15: Bitweise Operatoren
& | bitweises "und"
¦ | bitweises "oder"
^ | bitweises "Exklusiv-Oder"
~ | bitweise Inversion
<< | bitweises Linksschieben
>> | bitweises Rechtsschieben
Bit
7
6
5
4
3
2
1
0
x = 115
0
1
1
1
0
0
1
1
~x
1
0
0
0
1
1
0
0
7
0
0
0
0
0
1
1
1
x & 7
0
0
0
0
0
0
1
1
x | 7
0
1
1
1
0
1
1
1
x ^ 7
0
1
1
1
0
1
0
0
x <<
2
1
1
0
0
1
1
0
0

## Slide 16: Inhalt
Einleitung
Eigenschaften der Sprache C
Grundlagen der Sprache C – Codebeispiele
Zeiger
Hardwarenahe Programmierung eines ATmega32
Programmierbeispiel

## Slide 17: Zeiger

## Slide 18: Zeiger - Syntax
x
2
zeiger
y
2
Zeigervariable enthält als Wert die Adresse einer anderen Variable
Adressoperator &x
Verweisoperator *y
(*(&x))  x
int x = 2;
int *zeiger;
zeiger = &x;
int y;
y = *zeiger;

## Slide 19: Zeiger - call by reference
void tausche (int *a, int *b) { // tausche erhält als Parameter zwei Zeiger
int tmp; // Puffer
tmp = *a; // Wert von Speicher a in den Puffer schreiben
*a = *b; // Wert von Speicher b in Speicher a schreiben
*b = tmp; // Puffer in Speicher b schreiben
}
int main() {
int z1 = 1;
int z2 = 2;
swap(&z1, &z2); // Adressen von z1 und z2 übergeben
}

## Slide 20: Zeiger auf Funktionen
void mehrfachAusfuehren( void (*aufgabe)(void) , uint16_t anzahl) {
for(uint16_t i = 0; i < anzahl; i++) {
aufgabe();
}
}
void blinken(void) {
ledAn();
warten(500);
ledAus();
warten(500);
}
int main(void)
{
mehrfachAusfuehren(blinken, 20);
while(1) {}
}

## Slide 21: Malloc
Reservierung eines zusammenhängenden Speicherblocks
int main(void) {
char* m = malloc(50); // Speicher für 50 chars bereitstellen
m[10] = 42;
// …
free(m); // reservierten Speicher wieder freigeben
}

## Slide 22: Inhalt
Einleitung
Eigenschaften der Sprache C
Grundlagen der Sprache C – Codebeispiele
Zeiger
Hardwarenahe Programmierung eines ATmega32
Programmierbeispiel

## Slide 23: Hardwarenahe Programmierung eines ATmega32

## Slide 24: Zugriff auf Hardware-Register
#include <avr/io.h> // Bibliothek einbinden
int main(void)
{ // Hardware initialisieren (LED an Port D Pin 7, active low)
DDRD |= (1<<7); // Port D Pin 7 ist Output
// (* (volatile uint8_t*) ( 0x31 ) ) |= (1<<7);
PORTD |= (1<<7); // Pin 7 high -> LED ist aus
// (* (volatile uint8_t*) ( 0x32 ) ) |= (1<<7);
// „Hallo Welt“ – LED anschalten
PORTD &= ~(1<<7); // Port D Pin7 low -> LED an
// (* (volatile uint8_t*) ( 0x32 ) ) &= ~(1<<7);
while(1) {} } // Endlosschleife
Address | Name | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
$31 | DDRD | DDD7 | DDD6 | DDD5 | DDD4 | DDD3 | DDD2 | DDD1 | DDD0
$32 | PORTD | PORTD7 | PORTD6 | PORTD5 | PORTD4 | PORTD3 | PORTD2 | PORTD1 | PORTD0

## Slide 25: Externe Interrupts
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
ISR( INT0_vect) { … } // Installation der Interrupt-Service-Routine
int main(void) {
DDRD &= ~(1<<PD2); // Taster an PD2 ist Input
PORTD |= (1<<PD2); // PD2 hat Pull-Up-Widerstand
MCUCR |= (1<<ISC01) | (1<<ISC00); // Interrupt wird bei steigender Flanke // ausgelöst
// ( *(volatile uint8_t*) (0x55) ) |= (1 | 2);
GICR |= (1<<INT0); // Aktivierung der Interrupt-Quelle INT0
// ( *(volatile uint8_t*) (0x5B) ) |= (1<<6);
sei(); …} // Interrupts global zulassen
Address | Name | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
$55 | MCUCR | SE | SM2 | SM1 | SM0 | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00
$5B | GICR | INT1 | INT0 | INT2 | - | - | - | IVSEL | IVCE

## Slide 26: Programmierbeispiel

## Slide 27: Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!